UŞAK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

(UOSB)

3.GENİŞLEME ALANI

AS-YS-İS İŞLERİ İNŞAATI

YS (YAĞMURSUYU)

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

(CİLT-5)

UOSB/YS-01: Ø 400 mm Çapında HDPE (SN 8) Esaslı Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması

Ø 400 mm çapında HDPE esaslı koruge borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

İŞVEREN tarafından temin edilen HDPE esaslı koruge borunun, “C” parçasının, contaların ve tüm özel parçaların İŞVEREN ‘den teslim alınarak işyerine nakli, taşıtlara yükleme-boşaltma ve istifi (boru ve özel parçalar (ambalajlı olarak) iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi için üstü kapalı alanda muhafaza edilecektir.), her türlü deneyi ve muayenesi yapıldıktan sonra boruların döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında HDPE esaslı koruge boru ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) Ø 400 mm. çapında HDPE esaslı koruge boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 400 mm. çapında HDPE esaslı koruge borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Kullanılacak olan Ø 400 mm. çapında HDPE esaslı boru ve fittings malzemeler İŞVEREN tarafından temin edilecektir.

- İmalatı yapılan hatta ait sızdırmazlık test bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ’den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-02: Ø 500 mm Çapında HPDE Esaslı (Tip 5) Spiral Sarımlı Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması (Hendek Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle)

Ø 500 mm çapında HDPE esaslı spiral sarımlı borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

İŞVEREN tarafından temin edilen HDPE esaslı spiral sarımlı borunun, “C” parçasının, contaların ve tüm özel parçaların İŞVEREN ‘den teslim alınarak işyerine nakli, taşıtlara yükleme-boşaltma ve istifi (boru ve özel parçalar (ambalajlı olarak) iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi için üstü kapalı alanda muhafaza edilecektir.), her türlü deneyi ve muayenesi yapıldıktan sonra boruların döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında HDPE esaslı koruge boru ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) Ø 500 mm. çapında HDPE esaslı (Tip5) spiral sarımlı boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 500 mm. çapında HDPE esaslı (Tip5) spiral sarımlı borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Kullanılacak olan Ø 500 mm. çapında HDPE esaslı boru ve fittings malzemeler İŞVEREN tarafından temin edilecektir.

- İmalatı yapılan hatta ait sızdırmazlık test bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ’den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-03: Ø 600 mm Çapında HDPE Esaslı (Tip 5) Spiral Sarımlı Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması

Ø 600 mm çapında HDPE esaslı spiral sarımlı borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

İŞVEREN tarafından temin edilen HDPE esaslı spiral sarımlı borunun, “C” parçasının, contaların ve tüm özel parçaların İŞVEREN ‘den teslim alınarak işyerine nakli, taşıtlara yükleme-boşaltma ve istifi (boru ve özel parçalar (ambalajlı olarak) iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi için üstü kapalı alanda muhafaza edilecektir.), her türlü deneyi ve muayenesi yapıldıktan sonra boruların döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında HDPE esaslı koruge boru ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) Ø 600 mm. çapında HDPE esaslı (Tip5) spiral sarımlı boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 600 mm. çapında HDPE esaslı (Tip5) spiral sarımlı borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Kullanılacak olan Ø 600 mm. çapında HDPE esaslı boru ve fittings malzemeler İŞVEREN tarafından temin edilecektir.

- İmalatı yapılan hatta ait sızdırmazlık test bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ’den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-04: Ø 800 mm Çapında HDPE Esaslı (Tip 5) Spiral Sarımlı Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması

Ø 800 mm çapında HDPE esaslı spiral sarımlı borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde  h=0,50 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

İŞVEREN tarafından temin edilen HDPE esaslı spiral sarımlı borunun, “C” parçasının, contaların ve tüm özel parçaların İŞVEREN ‘den teslim alınarak işyerine nakli, taşıtlara yükleme-boşaltma ve istifi (boru ve özel parçalar (ambalajlı olarak) iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi için üstü kapalı alanda muhafaza edilecektir.), her türlü deneyi ve muayenesi yapıldıktan sonra boruların döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında HDPE esaslı koruge boru ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) Ø 800 mm. çapında HDPE esaslı (Tip5) spiral sarımlı boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 800 mm. çapında HDPE esaslı (Tip5) spiral sarımlı borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Kullanılacak olan Ø 800 mm. çapında HDPE esaslı boru ve fittings malzemeler İŞVEREN tarafından temin edilecektir.

- İmalatı yapılan hatta ait sızdırmazlık test bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ’den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-05: Ø 1000 mm iç Çapında Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması

Ø 1000 mm çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde  h=0,50 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

“Ø 1000 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmiş Ø 1000 mm. iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boruların  satın alınması veya söz konusu betonarme boruların yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında “Ø 1000 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmesi, Ø 1000 mm. lik betonarme boruya  ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘in gözetiminde yüklenici tarafından TS 821 EN 1916 ’ya  göre yapılması veya yaptırılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen Ø 1000 mm. iç çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının (KDV hariç) bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 1000 mm. çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ’den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-06: Ø 1200 mm iç Çapında Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması

Ø 1200 mm çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde  h=0,50 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

“Ø 1200 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmiş Ø 1200 mm. iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boruların  satın alınması veya söz konusu betonarme boruların yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında “Ø 1200 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmesi, Ø 1200 mm. lik betonarme boruya  ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘in gözetiminde yüklenici tarafından TS 821 EN 1916 ’ya  göre yapılması veya yaptırılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen Ø 1200 mm. iç çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının (KDV hariç) bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 1200 mm. çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-07: Ø 1400 mm iç Çapında Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması

Ø 1400 mm çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde  h=0,50 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

“Ø 1400 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmiş Ø 1400 mm. iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boruların  satın alınması veya söz konusu betonarme boruların yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında “Ø 1400 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmesi, Ø 1400 mm. lik betonarme boruya  ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘in gözetiminde yüklenici tarafından TS 821 EN 1916’ya  göre yapılması veya yaptırılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen  Ø 1400 mm. çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının (KDV hariç) bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 1400 mm. çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-08: Ø 1600 mm iç Çapında Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke İnşaatının Yapılması

Ø 1600 mm çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borularla her derinlikteki Yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde  h=0,50 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Boru altına D boru dış çapı olmak ve min. 15 cm sağlanmak üzere, (D/10+10) cm yüksekliğinde 5-15 mm filtre malzeme ile yataklamanın yapılması. Sızdırmazlık deneyine tabi tutulan hattın, boru yanlarına ve üzerine, boru üstü en az 30 cm seviyesine kadar 0-30 mm filler ile gömleklemenin yapılması. Projesine ve Şartnameye göre hendekteki yerine konulması, serilmesi, sulanması, el veya kompaktör ile sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi yapılması,

“Ø 1600 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmiş Ø 1600 mm. iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boruların  satın alınması veya söz konusu betonarme boruların yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında “Ø 1600 mm. B.A. Boru Detayları” projesinde belirtilen demir donatı miktarlarına ve  TS 821 EN 1916 ve TS 3830   standartlarına ve ilgili diğer standartlara göre imal edilmesi, Ø 1600 mm. lik betonarme boruya  ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘in gözetiminde yüklenici tarafından TS 821 EN 1916’ya  göre yapılması veya yaptırılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan bütün “C” bağlantı parçalarının, koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

İki muayene bacası arasında yapılan hakedişlere giren tüm hatların robot kamera geçirerek Modüler TV (CCTV) görüntü sistemi aracılığıyla kontrol ve kayıt işlerinin yapılması,

İşin yapımı sırasında İŞVEREN tarafından istenecek her türlü tadilat projelerinin bilabedel olarak hazırlanması ve onay için İŞVEREN ‘e sunulması,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen Ø 1600 mm. çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile Yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının (KDV hariç) bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 1600 mm. çapında Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme borunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-09: Çıkış Çapı Ø400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde  h=0,30 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 400 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-10: Çıkış Çapı Ø 500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø 500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 500 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-11: Çıkış Çapı Ø600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø 600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanında su var ise; temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde  h=0,30 mt ( h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m. kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 600 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø 600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-12: Çıkış Çapı Ø 800 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø 800 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 800 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 800 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø 800 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-13: Çıkış Çapı Ø 1000 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø 1000 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan endek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 1000 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 1000 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø 1000 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-14: Çıkış Çapı Ø 1200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø1200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 1200 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 1200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø 1200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-15: Çıkış Çapı Ø 1400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø 1400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 1400 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ‘ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 1400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø 1400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-16: Çıkış Çapı Ø 1600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Yapılması

Çıkış Çapı Ø 1600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatı kapsamında;

Sözleşme  eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarında her tür klas ve derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanılmadan ve/veya kullanılarak hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına alınarak çıkan kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip İŞVEREN ‘in göstereceği yere kadar taşınarak boşaltılması, hendek çukurunun ve hendek yan yüzeylerinin TS 2519 ve DIN4124 standartlarına uygun olarak  her türlü iksa ile ( ahşap kaplamalı [ tam, sık, aralıklı ] ve/veya çelik pano ve/veya Larssen veya benzeri tip çelik palplanş  ile göğüsleme ve gergi profilleri bedelleri dahil ) kazı yapılması,

Şartnamesine ve projesine uygun olarak, kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, varsa zemin suyunun hendek çukurundan uzaklaştırılarak hendek tabanının kuru hale getirilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, İŞVEREN tarafından gerekli görülen yerlerde h=0,30 mt (h: hendek taban ıslahı yüksekliği) olmak üzere, 0 – 70 mm çapında kırmataş malzemenin (figüre edilmesi dahil) hazırlanması veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmesi, 0-70 mm. lik malzemenin hendek kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, el veya kompaktörle sıkıştırılarak hendek tabanı ıslahının yapılması,

Sıkıştırılmış temel kazı tabanına en az 0,10 m kalınlığında; ilgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve temel kazısı kenarına getirilmiş 5-15 mm. çapında filtre malzeme kullanılarak yataklamanın yapılması,

Teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmiş;

- Çıkış çapı Ø 1600 belirtilen giriş-çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının,

- Buhar kürlü, entegre contalı muayene bacası prefabrik konik (1,00 m iç çapında) elemanının,

- 0,60 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- 0,35 m yüksekliğinde 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60 m arasında değişken yükseklikte 1,00 m iç çapında entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin,

- Entegre contalı buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

- Muayene bacası kapakları, TS EN 124-1:2018 ve TS EN 124-2:2018 standartlarına uygun, TS EN 1563 ve DIN 1663 de belirtilen GGG-50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm) ağır trafik yüküne dayanım için D 400 dayanımın sınıfında üretilmiş baca kapağı ve çerçevesinin (88 ± 2 kg)

satın alınması veya TS EN 1917 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İŞVEREN ’ce TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının (taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca kazı alanına baca temel tabanın indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerine elemanların yerleştirilmesi (birleşim yerleri entegre contalı), prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği (gerekmesi halinde), konik, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

İlgili birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahlinde hazırlanmış ve hendek kenarına getirilmiş kök, ot, taş ve keseklerden temizlenmiş kazıdan çıkan malzeme ile gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması, varsa her türlü iksaların sökülmesi, hendek dışına emniyetli bir şekilde çıkarılması ve konması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İŞVEREN ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması,

Kazı ve dolgu imalatlarından kaynaklı tozun oluşmaması için dolgusu yapılan hendek yüzeyi ve kazı alanının arazözle sulanması, ihtiyaç fazlası malzeme ile araç ve gereçlerin uzaklaştırılması,

Yağmursuyu hatlarında yer alan koordinat ölçü, hesap ve röperinin, yapılması ve her hakedişle birlikte asbuilt (iş sonu) projelerinin hazırlanarak İŞVEREN ‘e teslimi,

Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin (boru ve ek parçaları dahil) inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, projesine göre döşenmiş, her türlü dolgusu yapılmış, sözleşme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen iç çapında Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü entegre conta birleşimli prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile Yağmursuyu inşaatı yapılmasının,

(KDV hariç) 1 (bir) adet Çıkış Çapı Ø 1600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan Çıkış Çapı Ø 1600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Betonarme Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Bütün baca elemanları entegre contalı olacaktır.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/YS-17: Yağmursuyu ızgara İmalatının Yapılması

Projesine ve Şartnamelere uygun olarak ızgara yerlerinin sahada aplikasyonu, kazı, dolgu ve moloz atılması işleri, kazı sırasında ve sonrasında çıkan suyun uzaklaştırılması, yataklamaların yapılması, kalıp yapılması, sfero döküm ızgaranın yapılması veya temini, yerleştirilmesi, boru bağlantılarının yapılması, ızgara kapaklarının ve çamur kovalarının temini ve yerine konması sızdırmazlığın sağlanması, her türlü testler ve diğer bütün işler için her türlü gider her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, depolanması, alet edevat, makine, yükleme, boşaltma, yatay-düşey taşıma, nakliye ve sigorta giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler birim fiyata dahildir.

ÖLÇÜ: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

UOSB/YS-18: Ø 200 mm Çapında HDPE Esaslı Koruge Boru İle Yağmursuyu ızgara Bağlantısının Yapılması

İŞVEREN tarafından temin edilen Ø 200 mm çapında HDPE esaslı koruge borularla her derinlikteki yağmursuyu ızgara bağlantı inşaatı kapsamında; her türlü klasta ve her cins zeminde hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin İŞVEREN tarafından gösterilen en fazla 5 km uzaklıktaki depoya taşınması, hendek kenarlarının her türlü iksa (özel iksa dahil) ile desteklenmesi, işçi can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, boru altına uygulama projelerindeki kırmataş tozundan yataklamanın yapılması, atıksu inşaat planına  ve boy kesitine uygun olarak 200 mm. çapında koruge borunun ( HDPE esaslı , 32 kN/m². dayanımda , Pr EN 13476-1 standardında ) ve her çeşit ve çapta özel parçalarının işyerine nakli, taşıtlara yükleme-boşaltma ve istifi (boru ve özel parçalar(ambalajlı olarak) iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi için üstü kapalı alanda muhafaza edilecektir.), gerekli testler yapıldıktan sonra boruların döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması, borulara zayiat verilmeyecek şekilde hendek içine indirilmesi ve yerleştirilmesi, koruge boru başlarının atıksu inşaat planı ve boy kesite göre bağlanması, uygulama projelerindeki Tip Hendek Kesitlerinde gösterildiği gibi 15,0-30,0 mm. çapında granülometrik kırma taş kullanılarak İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1024 pozunun tarif esaslarına göre boru üstünün ve yanlarının gömleklemesinin yapılması, sızdırmazlık testlerinin yapılması, 15,0-30,0 mm. çapında granülometrik kırma taş kullanılarak İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1024 pozunun tarifine uygun olarak 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve tokmaklanması, üst satıhların tesviye ve tanziminin yapılması suretiyle boru üstü dolgusunun yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç) Ø 200 mm. çapında HDPE esaslı koruge boru ile yağmursuyu ızgara bağlantı inşaatı yapılmasının bir metre fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø 200 mm. çapında HDPE esaslı koruge borunun metre cinsinden miktarıdır.