UŞAK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

(UOSB)

3.GENİŞLEME ALANI

İÇMESUYU İNŞAATI

CİLT-5

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

UOSB/IS-01: Ø110mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

İŞVEREN tarafından temin edilecek olan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) İŞVEREN ‘den teslim alınması, işyerine nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø110 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-02: Ø125mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø125 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-03: Ø140mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø140 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-04: Ø160mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø160 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-05: Ø180mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø180 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-06: Ø200mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø200 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-07: Ø225mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø225 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-08: Ø250mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø250 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-09: Ø280mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø280 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-10: Ø315mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø315 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-11: Ø355mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø355 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-12: Ø400mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø400 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-13: Ø450mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø450 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-14: Ø630mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, alın kaynağı ile birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø630 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-15: Buşakleli Sürgülü Vanaların Temini ve Döşenmesi ( PN 10 - 16 ATÜ ) DN100

İş bu birim fiyat, dolgu içinde kalacak olan bir adet Ø100, PN 10-16 ATÜ Buşakleli Sürgülü Vananın gerekli yardımcı aksesuarları ile birlikte Teknik Şartnameler esaslarında temini, hat üzerine montajının yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi işlerine uygulanacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde vananın bağlantıları ile birlikte temini ve yerinde montajı (her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi, baş bağlamaları dahil), yol seviyesi altında kalacak muhafaza borusu buşakle kapağı (kapak sfero döküm olacaktır) ve tespit blokları yapımı, koruyucu astar veya kaplamalar, ilave kazı işleri, iksa, geri dolgu, fabrika ve basınç testleri vb. dahil olmak üzere işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken ancak burada belirtilmeyen tüm işler, bütün gerekli malzemenin temini, nakliye, işçilik, taşımalar, yükleme, boşaltma, işleri, her sınıfta beton ve demirli betonların üretimi, nakliyesi, işçilik, dökülmesi ve konulması, tespit betonu yapım işleri, fabrika testleri, basınç testleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır; bu işler için yapılacak basınç testleri de boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacak olup; bu işler de yine boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dâhil olmak üzere; tüm malzemelerin temini, nakliyesi, yerleştirilmesi, işin yapımı ile ilgili araç–gereçlerin temini, işçilik, taşıma, indirme, vb. giderler, yüklenicin karı ve genel giderleri Dahil KDV hariç 1 adet birim fiyatıdır.

Ölçü: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

- Not: Mevcut sisteme uyumluluğun sağlanması ve işverenin işletme gereksinimlerinin göz önüne alınarak vanaların onaya sunumu ve temini aşamasında işverenin istekleri göz önüne alınacaktır.

- Not: Basınç testleri ile yıkama ve dezenfeksiyon işleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır.

UOSB/IS-16: Buşakleli Sürgülü Vanaların Temini ve Döşenmesi ( PN 10 - 16 ATÜ ) DN125

İş bu birim fiyat, dolgu içinde kalacak olan bir adet Ø125, PN 10-16 ATÜ Buşakleli Sürgülü Vananın gerekli yardımcı aksesuarları ile birlikte Teknik Şartnameler esaslarında temini, hat üzerine montajının yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi işlerine uygulanacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde vananın bağlantıları ile birlikte temini ve yerinde montajı (her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi, baş bağlamaları dahil), yol seviyesi altında kalacak muhafaza borusu buşakle kapağı (kapak sfero döküm olacaktır) ve tespit blokları yapımı, koruyucu astar veya kaplamalar, ilave kazı işleri, iksa, geri dolgu, fabrika ve basınç testleri vb. dahil olmak üzere işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken ancak burada belirtilmeyen tüm işler, bütün gerekli malzemenin temini, nakliye, işçilik, taşımalar, yükleme, boşaltma, işleri, her sınıfta beton ve demirli betonların üretimi, nakliyesi, işçilik, dökülmesi ve konulması, tespit betonu yapım işleri, fabrika testleri, basınç testleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır; bu işler için yapılacak basınç testleri de boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacak olup; bu işler de yine boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dâhil olmak üzere; tüm malzemelerin temini, nakliyesi, yerleştirilmesi, işin yapımı ile ilgili araç–gereçlerin temini, işçilik, taşıma, indirme, vb. giderler, yüklenicin karı ve genel giderleri Dahil KDV hariç 1 adet birim fiyatıdır.

Ölçü: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

- Not: Mevcut sisteme uyumluluğun sağlanması ve işverenin işletme gereksinimlerinin göz önüne alınarak vanaların onaya sunumu ve temini aşamasında işverenin istekleri göz önüne alınacaktır.

- Not: Basınç testleri ile yıkama ve dezenfeksiyon işleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır.

UOSB/IS-17: Buşakleli Sürgülü Vanaların Temini ve Döşenmesi ( PN 10 - 16 ATÜ ) DN150

İş bu birim fiyat, dolgu içinde kalacak olan bir adet Ø150, PN 10-16 ATÜ Buşakleli Sürgülü Vananın gerekli yardımcı aksesuarları ile birlikte Teknik Şartnameler esaslarında temini, hat üzerine montajının yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi işlerine uygulanacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde vananın bağlantıları ile birlikte temini ve yerinde montajı (her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi, baş bağlamaları dahil), yol seviyesi altında kalacak muhafaza borusu buşakle kapağı (kapak sfero döküm olacaktır) ve tespit blokları yapımı, koruyucu astar veya kaplamalar, ilave kazı işleri, iksa, geri dolgu, fabrika ve basınç testleri vb. dahil olmak üzere işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken ancak burada belirtilmeyen tüm işler, bütün gerekli malzemenin temini, nakliye, işçilik, taşımalar, yükleme, boşaltma, işleri, her sınıfta beton ve demirli betonların üretimi, nakliyesi, işçilik, dökülmesi ve konulması, tespit betonu yapım işleri, fabrika testleri, basınç testleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır; bu işler için yapılacak basınç testleri de boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacak olup; bu işler de yine boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dâhil olmak üzere; tüm malzemelerin temini, nakliyesi, yerleştirilmesi, işin yapımı ile ilgili araç–gereçlerin temini, işçilik, taşıma, indirme, vb. giderler, yüklenicin karı ve genel giderleri Dahil KDV hariç 1 adet birim fiyatıdır.

Ölçü: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

- Not: Mevcut sisteme uyumluluğun sağlanması ve işverenin işletme gereksinimlerinin göz önüne alınarak vanaların onaya sunumu ve temini aşamasında işverenin istekleri göz önüne alınacaktır.

- Not: Basınç testleri ile yıkama ve dezenfeksiyon işleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır.

UOSB/IS-18: Buşakleli Sürgülü Vanaların Temini ve Döşenmesi ( PN 10 - 16 ATÜ ) DN200

İş bu birim fiyat, dolgu içinde kalacak olan bir adet Ø200, PN 10-16 ATÜ Buşakleli Sürgülü Vananın gerekli yardımcı aksesuarları ile birlikte Teknik Şartnameler esaslarında temini, hat üzerine montajının yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi işlerine uygulanacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde vananın bağlantıları ile birlikte temini ve yerinde montajı (her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi, baş bağlamaları dahil), yol seviyesi altında kalacak muhafaza borusu buşakle kapağı (kapak sfero döküm olacaktır) ve tespit blokları yapımı, koruyucu astar veya kaplamalar, ilave kazı işleri, iksa, geri dolgu, fabrika ve basınç testleri vb. dahil olmak üzere işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken ancak burada belirtilmeyen tüm işler, bütün gerekli malzemenin temini, nakliye, işçilik, taşımalar, yükleme, boşaltma, işleri, her sınıfta beton ve demirli betonların üretimi, nakliyesi, işçilik, dökülmesi ve konulması, tespit betonu yapım işleri, fabrika testleri, basınç testleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır; bu işler için yapılacak basınç testleri de boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacak olup; bu işler de yine boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dâhil olmak üzere; tüm malzemelerin temini, nakliyesi, yerleştirilmesi, işin yapımı ile ilgili araç–gereçlerin temini, işçilik, taşıma, indirme, vb. giderler, yüklenicin karı ve genel giderleri Dahil KDV hariç 1 adet birim fiyatıdır.

Ölçü: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

- Not: Mevcut sisteme uyumluluğun sağlanması ve işverenin işletme gereksinimlerinin göz önüne alınarak vanaların onaya sunumu ve temini aşamasında işverenin istekleri göz önüne alınacaktır.

- Not: Basınç testleri ile yıkama ve dezenfeksiyon işleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır.

UOSB/IS-19: Buşakleli Sürgülü Vanaların Temini ve Döşenmesi ( PN 10 - 16 ATÜ ) DN250

İş bu birim fiyat, dolgu içinde kalacak olan bir adet Ø250, PN 10-16 ATÜ Buşakleli Sürgülü Vananın gerekli yardımcı aksesuarları ile birlikte Teknik Şartnameler esaslarında temini, hat üzerine montajının yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi işlerine uygulanacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde vananın bağlantıları ile birlikte temini ve yerinde montajı (her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi, baş bağlamaları dahil), yol seviyesi altında kalacak muhafaza borusu buşakle kapağı (kapak sfero döküm olacaktır) ve tespit blokları yapımı, koruyucu astar veya kaplamalar, ilave kazı işleri, iksa, geri dolgu, fabrika ve basınç testleri vb. dahil olmak üzere işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken ancak burada belirtilmeyen tüm işler, bütün gerekli malzemenin temini, nakliye, işçilik, taşımalar, yükleme, boşaltma, işleri, her sınıfta beton ve demirli betonların üretimi, nakliyesi, işçilik, dökülmesi ve konulması, tespit betonu yapım işleri, fabrika testleri, basınç testleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır; bu işler için yapılacak basınç testleri de boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacak olup; bu işler de yine boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dâhil olmak üzere; tüm malzemelerin temini, nakliyesi, yerleştirilmesi, işin yapımı ile ilgili araç–gereçlerin temini, işçilik, taşıma, indirme, vb. giderler, yüklenicin karı ve genel giderleri Dahil KDV hariç 1 adet birim fiyatıdır.

Ölçü: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

- Not: Mevcut sisteme uyumluluğun sağlanması ve işverenin işletme gereksinimlerinin göz önüne alınarak vanaların onaya sunumu ve temini aşamasında işverenin istekleri göz önüne alınacaktır.

- Not: Basınç testleri ile yıkama ve dezenfeksiyon işleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır.

UOSB/IS-20: Buşakleli Sürgülü Vanaların Temini ve Döşenmesi ( PN 10 - 16 ATÜ ) DN300

İş bu birim fiyat, dolgu içinde kalacak olan bir adet Ø300, PN 10-16 ATÜ Buşakleli Sürgülü Vananın gerekli yardımcı aksesuarları ile birlikte Teknik Şartnameler esaslarında temini, hat üzerine montajının yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi işlerine uygulanacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde vananın bağlantıları ile birlikte temini ve yerinde montajı (her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi, baş bağlamaları dahil), yol seviyesi altında kalacak muhafaza borusu buşakle kapağı (kapak sfero döküm olacaktır) ve tespit blokları yapımı, koruyucu astar veya kaplamalar, ilave kazı işleri, iksa, geri dolgu, fabrika ve basınç testleri vb. dahil olmak üzere işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken ancak burada belirtilmeyen tüm işler, bütün gerekli malzemenin temini, nakliye, işçilik, taşımalar, yükleme, boşaltma, işleri, her sınıfta beton ve demirli betonların üretimi, nakliyesi, işçilik, dökülmesi ve konulması, tespit betonu yapım işleri, fabrika testleri, basınç testleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır; bu işler için yapılacak basınç testleri de boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacak olup; bu işler de yine boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dâhil olmak üzere; tüm malzemelerin temini, nakliyesi, yerleştirilmesi, işin yapımı ile ilgili araç–gereçlerin temini, işçilik, taşıma, indirme, vb. giderler, yüklenicin karı ve genel giderleri Dahil KDV hariç 1 adet birim fiyatıdır.

Ölçü: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

- Not: Mevcut sisteme uyumluluğun sağlanması ve işverenin işletme gereksinimlerinin göz önüne alınarak vanaların onaya sunumu ve temini aşamasında işverenin istekleri göz önüne alınacaktır.

- Not: Basınç testleri ile yıkama ve dezenfeksiyon işleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır.

UOSB/IS-21: Ø350 MM PN16 Kelebek Vananın Temini ve Döşenmesi

Projelere, teknik şartnamelere ve İŞVEREN ‘in talimatlarına uygun olarak, kelebek vana, demontaj ve ek parçalarının temini; yapısıyla beraber komple inşası ve mekanik teçhizatının temini ve montajı, baş bağlanması, sabitlenmesi ve tüm nakliyeler (TL/adet)

Birim Fiyata Dahil Olan İşler:

TS EN 558-1'e (DIN 3202-F4) göre imal edilmiş kelebek vanaların basınç deneyi yapılmış ve komple olarak satın alınması, muayenesi, sökme takma parçalarının, flaşlarının, bağlantı flaşlarının, conta, pul, cıvata, somunun taşıtlara yüklenmesi, imalat yerine taşınması ve boşaltılması, imalat yerinde yatay ve düşey taşımalar, montaj bölgesine indirilmesi, projesine uygun olarak demontaj parçasıyla montajı için gerekli her türlü bağlantı bedeli, işçilik, işletme ve yedek parça masrafları, malzeme ve zayiatı, makine alet ve edevat giderleri, gerekmesi halinde şantiye deposundan nakli, şantiye deposunda ve yapı kenarlarındaki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve her türlü genel giderler dahil, 1 adet fiyatı.

Ölçü: Montajı tamamlanmış, vana ve demontaj parçası adedine göre tespit edilir.

Ödeme Şekli: Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödenir.

Notlar:

a. Tariflenen imalatların gerçekleştirilmesi için yapılacak ilave yükleme, boşaltma, nakliye, istif ve işçilik giderleri için herhangi bir ek bedel ödenmeyecektir.

b. Vanaların, şantiye veya sahada indirildikten sonra istifleme işlemi sonrasında muhafazası, korunması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması YÜKLENİCİ ’ye aittir.

c. İmalat tamamlandıktan sonra güzergah eski haline getirilecektir.

UOSB/IS-22: Ø400 MM PN16 Kelebek Vananın Temini ve Döşenmesi

Projelere, teknik şartnamelere ve İŞVEREN ‘in talimatlarına uygun olarak, kelebek vana, demontaj ve ek parçalarının temini; yapısıyla beraber komple inşası ve mekanik teçhizatının temini ve montajı, baş bağlanması, sabitlenmesi ve tüm nakliyeler (TL/adet)

Birim Fiyata Dahil Olan İşler:

TS EN 558-1'e (DIN 3202-F4) göre imal edilmiş kelebek vanaların basınç deneyi yapılmış ve komple olarak satın alınması, muayenesi, sökme takma parçalarının, flaşlarının, bağlantı flaşlarının, conta, pul, cıvata, somunun taşıtlara yüklenmesi, imalat yerine taşınması ve boşaltılması, imalat yerinde yatay ve düşey taşımalar, montaj bölgesine indirilmesi, projesine uygun olarak demontaj parçasıyla montajı için gerekli her türlü bağlantı bedeli, işçilik, işletme ve yedek parça masrafları, malzeme ve zayiatı, makine alet ve edevat giderleri, gerekmesi halinde şantiye deposundan nakli, şantiye deposunda ve yapı kenarlarındaki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve her türlü genel giderler dahil, 1 adet fiyatı.

Ölçü: Montajı tamamlanmış, vana ve demontaj parçası adedine göre tespit edilir.

Ödeme Şekli: Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödenir.

Notlar:

a. Tariflenen imalatların gerçekleştirilmesi için yapılacak ilave yükleme, boşaltma, nakliye, istif ve işçilik giderleri için herhangi bir ek bedel ödenmeyecektir.

b. Vanaların, şantiye veya sahada indirildikten sonra istifleme işlemi sonrasında muhafazası, korunması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması YÜKLENİCİ ’ye aittir.

c. İmalat tamamlandıktan sonra güzergah eski haline getirilecektir.

UOSB/IS-23: Ø600 MM PN16 Kelebek Vananın Temini ve Döşenmesi

Projelere, teknik şartnamelere ve İŞVEREN ‘in talimatlarına uygun olarak, kelebek vana, demontaj ve ek parçalarının temini; yapısıyla beraber komple inşası ve mekanik teçhizatının temini ve montajı, baş bağlanması, sabitlenmesi ve tüm nakliyeler (TL/adet)

Birim Fiyata Dahil Olan İşler:

TS EN 558-1'e (DIN 3202-F4) göre imal edilmiş kelebek vanaların basınç deneyi yapılmış ve komple olarak satın alınması, muayenesi, sökme takma parçalarının, flaşlarının, bağlantı flaşlarının, conta, pul, cıvata, somunun taşıtlara yüklenmesi, imalat yerine taşınması ve boşaltılması, imalat yerinde yatay ve düşey taşımalar, montaj bölgesine indirilmesi, projesine uygun olarak demontaj parçasıyla montajı için gerekli her türlü bağlantı bedeli, işçilik, işletme ve yedek parça masrafları, malzeme ve zayiatı, makine alet ve edevat giderleri, gerekmesi halinde şantiye deposundan nakli, şantiye deposunda ve yapı kenarlarındaki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve her türlü genel giderler dahil, 1 adet fiyatı.

Ölçü: Montajı tamamlanmış, vana ve demontaj parçası adedine göre tespit edilir.

Notlar:

a. Tariflenen imalatların gerçekleştirilmesi için yapılacak ilave yükleme, boşaltma, nakliye, istif ve işçilik giderleri için herhangi bir ek bedel ödenmeyecektir.

b. Vanaların, şantiye veya sahada indirildikten sonra istifleme işlemi sonrasında muhafazası, korunması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması YÜKLENİCİ’ye aittir.

c. İmalat tamamlandıktan sonra güzergah eski haline getirilecektir.

UOSB/IS-24: Her Cins ve Çapta Vana Odası Yapılması

Onaylı projelerine uygun vana odası yapılması işidir. Vana odası aplikasyonun yapılması, varsa beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar - geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, BÖLGE ’nin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can, iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, işin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, hendek tabanına grobeton dökülmesi, grobeton üzerine projelerine uygun betonarme imalatın yapılması, Vana Odası çevresinin 0-50 mm ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzeme ile 25 cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilde sıkıştırılması işidir.

Ölçü: Montajı tamamlanmış, vana odası adedine göre tespit edilir.

UOSB/IS-25: Ø63mm PE100 PN10 Boruların Döşenmesi

Teknik Şartnamelerde tanımlanan boruların ve her türlü ek parçalarının (TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Redüksiyonlar, adaptörler, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarlar) temini, nakli ve döşenmesi, hendek kazılarının yapılması, tespit bloklarının yapımı, borunun döşenmesi için gerekli bütün ek parçaları dahil olmak üzere her türlü baş bağlama, birleştirme işleri, fabrika testleri ve boru kabul testlerinin yapımı, borunun hidrostatik test basıncı altında test edilmesi (sızdırmazlık testlerinin yapılması) borunun yıkanması, dezenfekte edilmesi ve işletmeye hazır hale getirilmesi, çalışma sahası içinde her türlü emniyet ve koruma tedbirlerinin alınması, yaya ve araç trafiğin düzenlenmesi ve İş, işçi ve üçüncü şahısların güvenliği için alınacak tedbirler, sahanın değişik kereler temizlenmesi vb. giderlerinin karşılanması, projelerde gösterilen ve şebekenin yapımı esnasında kullanılacak olan, boruların birleşimi ve baş bağlamalar, boruların kesilmesi ve birleştirilmesi, bütün birleşimler, baş bağlamalar dahil olmak üzere, özel nitelikte birleşimler ve ilave montaj parçalarının kullanılması için gerekli olan her türlü ekipman ve malzemenin temini, teslimatı ve diğer bütün giderler (her türlü parçalar (contalar, muf parçaları, kaynak, dirsekler, diğer parçaları vs.), ayrıca özel nitelikteki birleşimler için gerekli, malzeme ve ekipmanların (Borular, TE, Flanşlı TE, Redüksiyonlar, Flanş, Kör Flanş, Tapalar, bütün dirsekler, Flanşlı Redüksiyonlar, Flanşlı Soket, Flanşlı Spigot, Tespit Blokları, Manşon, Contalar vb. bütün yardımcı aksesuarların) temini, tüm özel geçişlerde; (köprü, vb.) geçiş detaylarının oluşturulması, boruların kılıf içine alınması, sabitlenmesi vb. işleri, fabrika ve işbaşı dahil tüm boru ve donanım kabul testleri, yıkama ve dezenfeksiyon işlerinin Şartnamesine uygun olarak yapılması, iş verenin onayladığı kum malzeme ile boru altı, üstü ve yanı yataklama ve gömleklemelerinin yapılması ve bu işlerin yapımı için gerekli olan alet- edevat, malzeme ve suyun temin edilmesi, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dahil olmak üzere; işin yapımı ile ilgili tüm işçilikler, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların temini, her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, montajı ve değişik kereler yapılabilecek olan tüm yüklemeler, boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar, aktarmalar, serme işleri, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, depolama ve akaryakıt giderleri, elektrik giderleri, her türlü laboratuvar, test, deney giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil KDV hariç 1 m. Fiyatıdır.

Ölçü: Döşenen Ø63 mm PE100 borunun ekseninden yerinde Ölçülen, vana boyları (flanş dışından-dışına) çıkartılarak hesaplanan yatay mesafe olacaktır.

Not:

- Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye ihzarat bedeli ödenmeyecektir.

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-26: Parsel Bağlantısı Vana, Sayaç Temini ve Odası yapılması

Onaylı projelerine uygun Prefabrik (iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) parsel bacası ile  vana odası yapılması işidir. Vana odası aplikasyonun yapılması, varsa beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar - geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, BÖLGE ’nin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can, iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, işin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, hendek tabanına grobeton dökülmesi, grobeton üzerine projelerine uygun betonarme imalatın yapılması, Vana Odası çevresinin 0-50 mm ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzeme ile 25 cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilde sıkıştırılması işidir.

Ölçü: Montajı tamamlanmış, vana odası adedine göre tespit edilir.

Not:

- Ø63mm vana birim fiyat kapmasındadır.

- İŞVEREN ‘in uygun gördüğü sayaç fiyat kapsamındadır

- Proje revizyonu gerekmesi durumunda meydana gelebilecek derinlik artışlarında Yüklenici İŞVEREN ‘den ilave bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Uygun nitelikte olmayan ve İŞVEREN tarafından onay verilmeyen hiçbir malzeme dolguda kullanılmayacaktır.

UOSB/IS-27: Yerüstü Yangın Hidrantının (Musluğunun) Yerleştirilmesi DN100

İşbu birim fiyat, bir adet Ø100 mm yerüstü yangın musluğu ve yardımcı aksamının Teknik Şartnameler esaslarında temin edilmesi ve hat üzerine montajının yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi işlerine uygulanacaktır.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; sit-supab ve su alma kapakları pirinçten supap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (Kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı, Projesinde belirtilen, yerüstü yangın muslukları ve yardımcı aksamının (Flanşlı bağlantı dirseği, sürgülü vana, contalar, vb. diğer tüm aksesuarları dâhil) temini, fabrika ve şantiye testleri, yükleme ve boşaltması, tüm işçilikler, yerinde montajı (her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi, baş bağlamaları dahil), muhafaza betonunun temini ve dökümü, (ana hat üzerinde branşman bırakılarak bağlantının yapılması ilgili boru döşeme pozunda değerlendirilecektir.), bütün gerekli malzemenin temini, nakliye, işçilik, taşımalar, yükleme, boşaltma, işleri, her sınıfta beton ve demirli betonların üretimi, nakliyesi, işçilik, dökülmesi ve konulması, tespit betonu yapım işleri, fabrika testleri, basınç testleri boru hatları ile birlikte yapılacaktır; bu işler için yapılacak basınç testleri de boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacak olup; bu işler de yine boru hatları test yapımı kapsamında değerlendirilecektir, işin tamamlanması için gerekli olan ancak burada belirtilmeyen diğer bütün giderler de dâhil olmak üzere; tüm malzemelerin temini, nakliyesi, yerleştirilmesi, işin yapımı ile ilgili araç–gereçlerin temini, işçilik, taşıma, indirme, vb. giderler, yüklenicin karı ve genel giderleri Dahil KDV hariç 1 adet birim fiyatıdır.

Ölçü: İşveren nezaretinde projesine uygunluğu sahada sayılarak ve tutanak ile kayıt altına alınarak tespit edilecek olan adet olarak hesaplanacaktır.

- Not: Yüklenici tarafından işverene yangın musluğu montajına ait gerekli tüm projeleri onaya sunulacaktır.

- Not: Basınç testleri boru hatları test yapımı kapsamında, yıkama ve dezenfeksiyon işleri de boru hatları ile birlikte yapılacaktır.

- Not: Bağlantı borusu şebeke boruları ile min. aynı nitelikte olacaktır.

- Not: Boru hatlarının bağlantısı için gereken özel parçaların bedeli birim fiyatlara dahildir.